Ausschreibungstext: BSV 90

Stck. Düker Brandschutzverbinder BSV 90, Zweischrauben - Verbinder für die Installation in senkrechten Deckendurchführungen mit Brandschutzauflagen R90, geeignet für Gussabflussrohrinstallationen und Mischinstallationen Fallrohr Guss / Anschlussleitung Kunststoff. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ DIBt Nr. Z-19.17-1893. Gehäuse stabilisierter Chromstahl, Werkstoff-Nr. 14510/11 nach DIN EN 10888, Verschlussteile Stahl verzinkt, Dichtmanschette EPDM; inklusive Brandschutzschild und Montageanleitung.

DN ......,

liefern und nach abZ und Düker Verlegevorschriften fachgerecht einbauen.

Hersteller: Düker GmbH & Co. KGaA, Würzburger Str. 10, D-97753 Karlstadt

DN 80,	Art. Nr. 237693

DN 100,	Art. Nr. 237694

DN 125,	Art. Nr. 237695

DN 150,	Art. Nr. 237696