Ausschreibungstext: Doyma Curaflam® Konfix Pro

Stck. Doyma Curaflam® Konfix Pro, Rohrabschottung für Deckendurchführungen mit Brandschutzauflagen R90, geeignet für Mischinstallationen Fallrohr Guss / Anschlussleitung Kunststoff. Die Abschottung erfolgt auf dem Düker EK Fix-Verbinder hinter einer Gipskartonplatte von mindestens 9,5 mm Dicke. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beantragt. Bestehend aus metallischem Gehäuse, Schneckengewindeschelle und Intumeszenzmaterial inklusive Brandschutzschild und Montagehinweisen.

DN ......,

liefern und nach abZ und Düker Verlegevorschriften fachgerecht einbauen.

| DN | für Fallleitung | für Anschlussleitung | Art.-Nr. bei Doyma | Art.-Nr. bei Düker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | DN 50-150 | DN 50 (40-56 mm) | 3 50 1 050 000 0 0 | 240317 |
| 100 | DN 70-150 | DN 70 (56-75 mm) DN 80 (56-90 mm) DN 100 (104-110 mm) | 3 50 1 100 000 0 0 | 240318 |